ФАВ – Восточная Европа.

117639, Россия, Москва, Научный проезд, д. 17

Тел./ факс: (495) 685–92–81

Телефон горячей линии: 8–800–100–06-08

Сайт: www.trucks.china-faw.ru

Автомобиль бортовой 3310АК (шасси FAW CA3310) c КМУ HYVA HB150E2

и прицепом-подкатной тележкой

| № | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |
| 1 | Грузоподъемность (технически допустимая) | 32 970 кг |
| 2 | Снаряженная масса общая | 17 630 кг |
| 3 | Полная масса (технически допустимая) Полная масса (разрешенная) | 51 600 кг 40 000 кг (автопоезд 5 осей) |
| 4 | Нагрузка на передние оси (тех.допустимая) | 7 500 + 7 500 |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (тех.допустимая) | 32 000 + 9000 (прицеп) |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля | 11 990 |
|  |  | 2 550 |
|  |  | 3 750 |
| 7 | Бортовая платформа дл/ш/в, мм | 8 500 / 2 550 / 730 |
| 8 | Материал бортовой платформы | Дно: стальной лист рифленый 5мм Борта: откидывающиеся стальные |
| 9 | Колесная база (мм) | 2 100 + 4 300 + 1 350 + 1 500 |
| 10 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| 11 | Мин.диаметр разворота（м） | 19 |
| 12 | Двигатель | CA6DМ2-39E5 |
| 13 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287 кВт / 390 л.с. / 2100 об/мин |
| 14 | Макс. крутящий момент | 1900 Н.м при1300-1500 об/мин |
| 15 | Объем (л) | 11(L) |
| 16 | Экологический класс | EURO 5 |
| 17 | КПП с КОМ | FAST,12JSD180TА |
| 18 | Шины | 315/80 R 22.5 |
| 19 | Топливный бак | 400 литров |

Кран-манипулятор HYVA НВ150Е2

| Модель HYVA CRANE | HB150-E2 |
| --- | --- |
| Грузовой момент, т/м | 14 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на вылете стрелы 2м, кг | 6600 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 1620 |
| Собственный вес (без опор), кг | 1600 |
| Вес опор, кг | 200 |
| Угол поворота, град | 380 |
| Время поворота, с/180 град | 17 |

ПРИЦЕП - подкатная тележка

| Собственный вес, кг | 1000 |
| --- | --- |
| Шины | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 12R20, 11R20 (односкатная) |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Подвеска | На пневматических баллонах с системой подъёма |
| Оборудование | Барабанные тормоза, задние световые приборы |

https://drive.google.com/drive/folders/1n83U7cNeOYy5cAzhrcZPWKP0xRLFzrC3

ООО «ФАВ-Восточная Европа»