Технические характеристики а/м FAW 3310AM

| Модель шасси | FAW CA3310P66K24T4E5 |
| --- | --- |
| Колесная формула | 8х4 |
| Тип кабины | FAW J6 |
| Клиренс (мм) | 320 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 21 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |

Габаритные размеры

| Длина (мм) | 9 850 |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 2 550 |
| Высота (мм) | 3 220 |
| Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300+1350 |

Вес и грузоподъемность

| Снаряженная масса (кг.) | 15 960 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 500+7 500 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 32 000 |
| Максимальная технически допустимая масса (кг.) | 47 000 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 31 000 |
| Максимальная разрешенная масса по ПТС (кг.) | 42 600 |

Двигатель

| Модель | CA6DM2–39E51, EURO 5 |
| --- | --- |
| Объём (см3) | 11050 |
| Мощность (л.с.) | 390 |
| Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1900 (1300) |

Трансмиссия

| Модель | FAST 12 JSD180TA |
| --- | --- |
| Скорости | 12 передних и 2 задняя |
| Подвеска | Рессорная |

Диски и шины

| Спереди и сзади | 315/80R22,5 |
| --- | --- |

Комплектация

| Пневматическая тормозная система с ABS компании WABCO | Зуммер при движении задним ходом |
| --- | --- |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | Фильтр - отстойник |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | Электрокорректор фар |
| Спальное место | Воздушный дефлектор кабины |
| Климатическая система | 2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) |
| Плавающая подвеска кабины | Трехточечные ремни |
| Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами | Буксировочный крюк |
| Полочки над лобовым стеклом | Многослойное ветровое стекло безопасности |

Крюковой погрузчик HYVA серии TITAN грузоподъемность 26 тонн

Тип крюкового погрузчика «- S» (sliding - скользящая, телескопическаякрюковая стрела)

Стандарт крюкового погрузчика DIN 30722

Грузоподъемность, кг 26 000

Длина перевозимых сменных кузовов, мм 4850-7200

Погрузка (время работы), сек 52

Разгрузка (время работы), сек 65

Опрокидывание (время), сек 57

Угол опрокидывания (K), град 47

Высота крюка (Н), мм 1570

Длина скольжения стрелы (Х), мм 1400

Радиус движения стрелы (R), мм 3125

Производительность гидронасоса, л/мин 80

тел.: 8-926-521-97-15