ФАВ – Восточная Европа

117639, Россия, Москва, Научный проезд, д. 17

Тел./ факс: (495) 685–92–81

Телефон горячей линии: 8–800–100–06-08

Сайт: www.faw.ru

Эвакуатор сдвижной FAW 1066 (Tiger V)

| № | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность а/м | 2 900 кг |
| 2 | Снаряженная масса | 5 100 кг |
| 3 | Полная масса | 8 000 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 2 900 кг |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 5 100 кг |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 8 650 х 2 340 х 2 650 |
| 7 | Колесная база | 4 700 мм |
| 8 | Колея передних колес | 1 634 мм |
| 9 | Колея задних колес | 1 590 мм |
| 10 | Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
| 11 | Двигатель | WP4.1Q140E50 |
| 12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 95,5kW / 130 л.с. при 2600 об/мин |
| 13 | Макс. крутящий момент | 450 Нм / 1200-1800 об/мин |
| 14 | Объем | 4.087 л. |
| 15 | Экологический класс | EURO 5 |
| 16 | ТНВД | BOSCH, CRP40-Y |
| 17 | Форсунки | BOSCH, CRI40-Y |
| 18 | Турбокомпрессор | TYEN, GT22 |
| 19 | Сцепление | YIDONG Ф350 |
| 20 | КПП с КОМ | WANLIYANG |
| 21 | Ведущий мост | 1068 single reduction Ratio 4.875 |
| 22 | Шины | 825R16 |
| 23 | Антиблокировочная тормозная система | да |
| 24 | Пневматическое сиденье водителя | да |
| 25 | Кондиционер | да |
| 26 | Автомагнитола | да |
| 27 | Топливный бак | 150 литров |
| 28 | Инструменты | да |
| 29 | Аварийный знак | да |
| 30 | Огнетушитель | да |
| 31 | Держатель запасного колеса | да |
| 32 | Антикоррозийная обработка рамы | да |
| 33 | Противооткатные брусья | да |
| 34 | Цвет кабины | белый |
| 35 | Мочевина | 20 л. |
| Характеристики эвакуаторной сдвижной платформы |
| 36 | Размер платформы (ДхШ), мм | 6200х2210 |
| 37 | Коробка отбора мощности и насос | OMFB (Италия) |
| 38 | Надрамник под платформу | Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски надрамника – черный. |
| 39 | Крепление надрамника к раме шасси | Крепежные щеки и крепежные шпильки. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |
| 40 | Тип платформы | Сдвижная |
| 41 | Основание платформы | Основание платформы представляет собой замкнутый стальной каркас, состоящий из профильной трубы, отбортовки и настила. Отбортовка на платформах имеет оригинальное сечение, что добавляет жесткости платформе и препятствует ее “скручиванию”. Отбортовка - унифицирована с другими типами эвакуаторов. В верхней полке отбортовки имеются специальные скобы, которые позволяют выбрать наилучшую и надежную схему фиксации транспортного средства или груза натяжными ремнями, так же скобы используются для установки блока-полиспаста, в случае эвакуации автомобиля из кювета. |
| 42 | Настил платформы | Перфорированный, что обеспечивает повышенную прочность настила, следовательно, увеличение срока службы и расширяет возможности крепления автомобиля в обхват колёс. Расположение просечных отверстий на платформе рассчитано на применение не только колёсных упоров собственного производства, но и «евроупоров», в т.ч. колёсных упоров автовозов. |
| 43 | Толщина листа платформы, мм | 3 |
| 44 | Переднее ограждение | За кабиной эвакуатора установлено переднее ограждение высотой 560 мм и длиной 500 мм. |
| 45 | Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски платформы – синий, но по желанию клиента может быть окрашена в белый, оранжевый, зеленый. Вся окраска производится в специальных окрасочных камерах с соблюдением технологии окраски. |
| 46 | Угол заезда платформы, град | 13 |
| 47 | Тяговое усилие лебедки, т | 4,5 |
| 48 | Длина троса, м | 20 |
| 49 | Тип лебедки | Гидравлическая, профессиональная, с поперечным смещением |
| 50 | Гидравлические цилиндры | ГИДРОФОРС (Россия) |
| 51 | Тип гидромагистралей | Стальные трубки |
| 52 | Защита распределителя управления платформы | В пластиковом инструментальном ящике с запорным механизмом (LAGO, Италия) |
| 53 | Упоры колесные, шт | 2 |
| 54 | Ремни с натяжным устройством, шт | 4 |
| 55 | Проблесковый маячок, шт. | 1 |
| 56 | Фара освещения платформы, шт. | 1 |
|  |  | Используется фара рабочего света производства Nordic Light (Финляндия) устанавливаемая на переднее ограждение (по желанию заказчика возможна установка двух фар). Фара облегчает работу в тёмное время суток. Имеет возможность смены направления освещения в горизонтальной и вертикальной плоскости («поворот» и «наклон») |
| 57 | Установка пластикового инструментального ящика с запорным механизмом 600 мм |  |
| 58 | Дополнительные опоры | Задние гидравлические опоры (аутригеры) |
| 59 | Боковая защита | Боковая защита из алюминиевого профиля, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН |
| 60 | Задний брус безопасности | Задний стальной противоподкатный брус, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН |
| 61 | Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащищенные габаритные огни 3 шт. на сторону. Световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ |
| 62 | Сертификаты | 1.Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 2. Действующее Одобрение Типа Транспортного Средства 3.Каждая эвакуаторная платформа проходит приемку ОТК 4. Каждая эвакуаторная платформа проходит испытания с тарированными грузами |

Стоимость за 1 автомобиль 2 850 000 рублей с НДС 20%.

Условия доставки: отгрузка со склада г. Нижний Новгород.

Условия оплаты: 100% предоплата, автомобили в наличии.

Срок поставки: в течение 3 рабочих дней с момента оплаты.

Фото по ссылке https://yadi.sk/d/3ePQ-YX8kugAdQ.

Гарантийный период:

- На шасси 200 000 км., либо 24 месяца, межсервисный интервал 20 000 км.;

- На манипулятор 24 месяца без ограничений по пробегу и моточасам;

- На бортовую платформу 12 месяцев либо 50 000 км.

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях материалы и цены, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

ООО «ФАВ – Восточная Европа»