ФАВ – Восточная Европа

117639, Россия, Москва, Научный проезд, д. 17

Тел./ факс: (495) 685–92–81

Телефон горячей линии: 8–800–100–06-08

Сайт: www.trucks.china-faw.ru

Сортиментовоз (шасси FAW CA3250)

| № | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Характеристики |
| 1 | Грузоподъемность | 24 000…24 280 кг |
| 2 | Снаряженная масса | 10 820…11 100 кг |
| 3 | Полная масса | 35 100 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля | 8 980…10 480 |
|  |  | 2 500 |
|  |  | 3 850 |
| 7 | Колесная база (мм) | 4 800…5 300 + 1 350 |
| 8 | Колея передних колес (мм) | 2 020 |
|  | Колея задних колес (мм) | 1 890 |
| 9 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| 10 | Мин.диаметр разворота（м） | 18 |
| 11 | Двигатель | CA6DL2-37E5 |
| 12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276 кВт / 375 л.с. / 2100 об/мин |
| 13 | Макс. крутящий момент | 1550 Н.м при1300-1500 об/мин |
| 14 | Объем (л) | 8.6(L) |
| 15 | Экологический класс | EURO 5 |
| 16 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
| 17 | Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
| 18 | КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
| 19 | Шины | 315/80 R 22.5 |
| 20 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| 21 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| 22 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| 23 | Кабина со спальным местом | Да |
| 24 | Кондиционер | Да |
| 25 | Автомагнитола | Да |
| 26 | Топливный бак | 400 литров |
| 27 | Антикоррозийная обработка рамы | Да |
| 28 | Цвет кабины | синий |
| 29 | Мочевина | 40 л. |
| 30 | Противооткатные брусья | Да |

Платформа-сортиментовоз

| Внутренние размеры платформы, мм Количество коников, шт Материал Коплектация | 6 500…8 300 х 2 350 х 2 300 6-8 Финская сталь RUUKKI Передняя зажита, две мех. лебедки |
| --- | --- |

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

Директор департамента продаж

ООО «ФАВ – Восточная Европа»

Попов Андрей Витальевич

Tel :  +7 (909) 989-48-95

Email: popov@faw-rus.ru