ФАВ – Восточная Европа

117639, Россия, Москва, Научный проезд, д. 17

Тел./ факс: (495) 685–92–81

Телефон горячей линии: 8–800–100–06-08

Сайт: www.faw.ru

Автогидроподъемник FAW 1066 (Tiger V)

| № | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность а/м | 500 кг |
| 2 | Снаряженная масса | 6 000 кг |
| 3 | Полная масса | 6 500 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 2 900 кг |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 3 600 кг |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 7 300 х 2 300 х 3 350 |
| 7 | Колесная база | 3 600 мм |
| 8 | Колея передних колес | 1 634 мм |
| 9 | Колея задних колес | 1 590 мм |
| 10 | Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
| 11 | Двигатель | WP4.1Q140E50 |
| 12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 95,5kW / 130 л.с. при 2600 об/мин |
| 13 | Макс. крутящий момент | 450 Нм / 1200-1800 об/мин |
| 14 | Объем | 4.087 л. |
| 15 | Экологический класс | EURO 5 |
| 16 | ТНВД | BOSCH, CRP40-Y |
| 17 | Форсунки | BOSCH, CRI40-Y |
| 18 | Турбокомпрессор | TYEN, GT22 |
| 19 | Сцепление | YIDONG Ф350 |
| 20 | КПП с КОМ | WANLIYANG |
| 21 | Ведущий мост | 1068 single reduction Ratio 4.875 |
| 22 | Шины | 825R16 |
| 23 | Антиблокировочная тормозная система | да |
| 24 | Пневматическое сиденье водителя | да |
| 25 | Кондиционер | да |
| 26 | Автомагнитола | да |
| 27 | Топливный бак | 150 литров |
| 28 | Инструменты | да |
| 29 | Аварийный знак | да |
| 30 | Огнетушитель | да |
| 31 | Держатель запасного колеса | да |
| 32 | Антикоррозийная обработка рамы | да |
| 33 | Противооткатные брусья | да |
| 34 | Цвет кабины | белый |
| 35 | Мочевина | 20 л. |
| Характеристики автогидроподъемника Чайка TR-318 на шасси FAW Tiger V |
| Подъемник | Чайка TR-318 |
| Тип подъемника | Гидравлический, Телескопический |
| Стреловое оборудование | Телескопическая двухсекционная стрела |
| Рабочая высота подъема, м | 18,0 |
| Вылет, м / Грузоподъёмность люльки, кг | 10/300 13,5/80 |
| Угол поворота, град. | 360 |
| Габаритные размеры люльки, м - длина - ширина - глубина | 1,41 0,71 1,1 |
| Материал изготовления люльки | Алюминий |
| Тип люльки | Складная телескопируемая, складывается путем опускания телескопических поручней вниз |
| Механизм складывания люльки | Опускающиеся на телескопических стойках поручни |
| Изоляция люльки, Вольт | 2000 |
| Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |
| Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка |
| Настил платформы | Рифленый алюминий |
| Ограждение на настиле платформы | Алюминиевое, высота профиля 200мм |
| Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы, с целью защиты от воздействия внешних факторов и механических повреждений. |
| Транспортное положение люльки | Над кабиной |
| Тип крепления корзины к стреле | Шарнирно-рычажное |
| Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более | ±65 |
| Угол наклона корзины, град | 90 |
| Время подъема корзины на рабочую высоту, с | 100 |
| Скорость выдвижения секций, м/с | 0,4 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин | 0,83 |
| Количество пультов управления подъемником, шт. | 2 |
| Тип пультов управления: -на колонне АГП -в люльке | Ручной, гидравлический, пропорциональный Ручной, электрический, пропорциональный |
| Кресло оператора | ОПЦИЯ (в данной комплектации установлено) |
| Табло на пульте управления в -на колонне АГП -в люльке | Электронное с LED дисплеем Электронное с LED дисплеем |
| Информация на табло и на пультае управления на колонне АГП и в люльке | Отображение на LED дисплее загрузки корзины в процентах от максимально возможной Отображение на LED дисплее величины вылета стрелы в процентах от максимально возможного Отображение на LED дисплее давления в барах в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы Отображение на LED дисплее давления в барах в штоковой полости гидроцилиндра подъема стрелы Отображение на LED дисплее угла наклона стрелы в градусах, относительно горизонта Отображение на LED дисплее температуры окружающей среды в градусах Цельсия Индикация наличие питания Индикация вывешивания автомобиля на опорах Индикация максимальной зона работы Индикация максимальной загрузки корзины Индикация обрыва цепей телескопирования Индикация работы с колонны АГП Индикация работы из люльки Индикация работы опорами Кнопка старт ДВС Кнопка опасности столкновения с кабиной Кнопка звукового сигнала Кнопка аварийной остановки подъемника (остановка ДВС) Тумблер поворота корзины |
| Гидравлические опоры, шт | Не более 4 |
| Опорный контур, мм | Ширина 4000 мм х длина 4300 мм |
| Компоновка гидравлических опор | Z+H |
| Пульт управления опорами | Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), изготовлен из чугуна, имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме. В непосредственной близости от пульта управления опорами установлен инклинометр – устройство, отслеживающее горизонтальное положение платформы. |
| Расположение пульта управления опорами | В пластиковом инструментальном ящике (+ 20 000 руб) |
| Тип аварийного насоса: - Ручной | Наличие |
| Система безопасности АГП: - Гидравлическая - Электронная | В гидросистеме присутствуют 4 предохранительных клапана, необходимые для ограничения максимального давления в системе, с целью сохранения целостности гидрокомпонентов и металлоконструкции в критических ситуациях. Состоит из следующих подсистем: Отслеживание положения платформы и подъемника. В составе – пять датчиков, следящих за положением опор и за состоянием шасси (вывешивание колес), а так же датчики стрелы подъемника, следящие за транспортным положением. Сигнал от каждого датчика передается на системную плату, где обрабатывается единым блоком управления. Например: все движения подъемника будут заблокированы, пока платформа не будет твердо стоять на всех четырех опорах. Либо, невозможно поднять опоры, пока подъемник не находится в транспортном положении. Ограничение максимальной грузоподъемности корзины – блокировка всех движений подъемника, в случае превышения допустимой массы груза в корзине. Отслеживание горизонтального вылета. Ограничивает горизонтальный вылет подъемника в зависимости от массы поднимаемого груза. При приближении к максимальному значению горизонтального вылета, система подает звуковой сигнал оператору, а при достижение максимального значения – блокирует все движения подъемника за исключением опускания и поворота. АНТИКРЭШ – система, отслеживающая положение стрелы, относительно кабины автомобиля. Блокирует работу подъемника над кабиной, сигнализируя оператору звуковой и световой индикацией. Движения подъемником в секторе над кабиной возможны только при одновременном нажатии на, находящуюся на пульте управления подъемником, и на рычаг гидрораспределителя. |
| Опорная рама под АГП | Сварная конструкция из низколегированной стали. Контроль качества сварных швов: с применением ультразвукового дефектоскопа. Контроль правильности геометрии: с помощью 3D сканера Leica AT 402. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски опорной рамы – черный (цвет может быть изменен по пожеланию клиента). |
| Крепление опорной рамы под АГП к раме шасси | Опорная рама крепится к шасси упругим соединением, что позволяет раме автомобиля воспринимать кручение при движении по дорогам общего назначения и по пересеченной местности. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |
| Прочее оборудование | Боковые влагозащищенные габаритные огни 3 шт. на сторону. Световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ Коробка отбора мощности и насос (OMFB/HydroCar, пр-во Италия) Электроудлинители к корзине (напряжение 220 Вольт) |
| Полная емкость гидросистемы, л | 30 |
| Рабочее давление в гидросистеме, бар | 210-230 |
| Срок службы подъемника, лет, не менее | 10 |
| Температурные диапазоны работы АГП | От -40 до +40 градусов Цельсия |

В комплектации: Люлька с электроизоляцией 2000В, грузоподъемность люльки 300кг, угол поворота платформы 360 град, люлька алюминиевая поворотная, складная, с гидравлическим механизмом поворота, угол поворота люльки 90град, пульт управления в люльке и на платформе, ручной аварийный насос, счетчик моточасов, пуск/стоп двигателя автомобиля из люльки, розетка в люльке на 220В, настил платформы рифленый алюминий, кресло оператора.

Стоимость за 1 автомобиль 4 300 000 рублей с НДС 20%.

Условия доставки: отгрузка со склада г. Нижний Новгород.

Условия оплаты: 100% предоплата, автомобиль в наличии.

Срок поставки: в течение 3 рабочих дней с момента оплаты.

Фото по ссылке https://yadi.sk/d/aneBNaEuSqlDdA?w=1

Гарантийный период:

- На шасси 200 000 км., либо 24 месяца, межсервисный интервал 20 000 км.;

- На автогидроподъемник 24 месяца без ограничений по пробегу и моточасам;

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях материалы и цены, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

ООО «ФАВ – Восточная Европа»